### ПОГОДЖЕНО				           			ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК__________І. Білоус	         		     Директор школи __________ М. Івануляк

____ ________________ 2014 р.			                          ____ _____________2014 р.

Інструкція з охорони праці №____

Під час роботи на токарному верстаті по дереву

- Загальні вимоги безпеки

  - До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

  - У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

  - Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей стружкою, що відлітає;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей,

- доторкання до деталі, яка обробляється;

- неправильне поводження із різцем;

- осколки погано склеєної деревини.

  - Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

  - Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

  - Перевірте наявність з’єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

  - Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть у встановлені місця.

  - Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових ценрах на верстаті.

  - Установіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі, що обробляється, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

  - Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки.

  - Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

  - Перед початком роботи одягніть захисні окуляри.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - Підводьте різець до заготовки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

  - Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску

  - Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

  - Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не передавайте і не приймайте предметів через верстат, що працює;

- не заміряйте деталь, що обробляється під час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

  - У випадку вимкнення струму в мережі негайно вимкніть верстат.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти.

  - Приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не здувайте стружку і не змітайте рукою.

  - Здайте верстат керівнику, учителеві.

  - Приведіть себе в порядок.

  - Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя; без його дозволу до роботи не приступайте.

  - У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

Інструкцію розробив учитель

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи  				Семенів Н.М.

"____" ______________ 201 __ р.