### ПОГОДЖЕНО				           			ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК__________І. Білоус	         		     Директор школи __________ М. Івануляк

____ ________________ 2014 р.			                          ____ _____________2014 р.

Інструкція з охорони праці  №____

Під час роботи на свердлильному верстаті

- Загальні вимоги безпеки

  - До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

  - У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

  - Нещасні випадки можуть статися при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту,

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

  - Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

  - Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

  - Перевірте наявність з’єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

  - Надійно закріпіть свердло у патроні.

  - Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

  - Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

  - Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

  - Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

  - Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити центри отворів. Дерев’яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

  - Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

  - Під час свердління великих дерев’яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев’яну колодку.

  - Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голову близько до свердла;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіткою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

  - У випадку вимкнення струму в мережі негайно вимкніть верстат.

  - Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не здувайте стружку і не змітайте рукою.

  - Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві

  - Приведіть себе в порядок.

  - Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

  - У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

Інструкцію розробив учитель

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи  				Семенів Н.М.

"____" ______________ 201 __ р.